BẢNG BÁO GIÁ

Số: L1001/CT/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 07 / 2020

(Hiệu lực đến: 31/12/202…)

| Kính gửi | QUÝ KHÁCH HÀNG |  |
| --- | --- | --- |
| Địa chỉ |  |  |
| Tel |  |  |
| Email |  |  |
| Dự án | Tủ đông sâu -40° Biomedical Freezers |  |

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

| STT No.. | SẢN PHẨM Item | SL Qty. | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VAT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông sâu -40° C, kiểu đứng, 92 lít Model: DW-40L92 Hãng sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007 Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004 Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013 Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản sinh phẩm, dược phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu. Bộ điều khiển vi xử lý, điều chỉnh nhiệt độ từ -20°C đến -40°C Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED, bước tăng 0.1oC Hệ thống quạt làm mát cưỡng bức cho độ an toàn và tuổi thọ cao. Làm lạnh Nhanh với hệ thống bay hơi kiểu giá Thiết kế kiểu cửa kép vòng đệm bên ngoài có thể tháo rời, hiệu quả làm kín cao, đảm bảo tiết kiệm năng lượng Ngăn kéo với vị trí để gắn tem lên từng ngăn, dễ đánh dấu và phân biệt ngăn đựng mẫu An toàn: Trang bị với hệ thống báo động đa năng có chuông báo và đèn báo nháy sáng Cảnh báo các lỗi sau: báo nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, lỗi nguồn. Đèn LED chiếu sáng bên trong Khóa cửa an toàn, đảm bảo người không phận sự không mở được cửa. Chân có bánh xe và điều chỉnh chiều cao Cổng kiểm tra nhiệt độ bên trong 2. Thông số kỹ thuật: Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín Phân loại an toàn khí hậu: Class 4 Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp Chế độ rã Đông: thủ công Môi chất làm lạnh: không chứa CFC Độ ồn: ≤ 40 dB (A) Dải nhiệt độ điều khiển: -20oC tới -40oC Khả năng làm lạnh tối đa: -40oC Bộ điều khiển vi xử lý Hiển thị đèn LED Dung tích tủ: 92 lít Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 435 x 410 x 635mm Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 660 x 700 x 935 mm Trọng lượng tủ: 46kg Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz Công suất: 220W 3. Cung cấp bao gồm: Tủ lạnh đông -40° C/ kiểu đứng/ 92 lít Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 |  | 10% |  |

GIÁ ÁP DỤNG:

+ GIAO HÀNG TẠI KHO: N40 – ĐƯỜNG SỐ 11 – TÂN THƠI NHẤT 17 – TÂN THỚI NHẤT – Q12

+ KỸ THUẬT HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẠI KHÁCH HÀNG NỘI THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH và HÀ NỘI

+ THỜI GIAN GIAO HÀNG:

- 01 – 05 NGÀY NẾU HÀNG CÓ SẴN (hoặc thỏa thuận tại từng thời điểm cụ thể)

- 06 TUẦN NẾU HÀNG KHÔNG CÓ SẴN (hoặc thỏa thuận tại từng thời điểm cụ thể)

+ THANH TOÁN: 100% trước khi giao hàng hoặc ngay tại khi giao hàng và cung cấp đầy đủ chứng từ + hóa đơn bản scan (hoặc thỏa thuận tại từng trường hợp cụ thể)

| Mọi thông tin xin liên hệ: VP HCM: Võ Thị Kim Loan (Ms.) H/p: 0813 870 870 Tel: (028). 66870870 ¦ 1900 066870 Mail: loan.vo@technovn.net VP HN: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Ms.) H/P: 0832 663300 Tel: (024). 85 871871 ¦ 1900 066870 Mail: ngocanh.nguyen@technovn.net |  |
| --- | --- |