BẢNG BÁO GIÁ

Số: L1001/CT/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 07 / 2020

(Hiệu lực đến: 31/12/20…)

| Kính gửi | QUÝ KHÁCH HÀNG |  |
| --- | --- | --- |
| Địa chỉ |  |  |
| Tel |  |  |
| Email |  |  |
| Dự án | Tủ bảo quản 2 buồng 2 dải nhiệt độ |  |

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

| STT No.. | SẢN PHẨM Item | SL Qty. | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VAT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ bảo quản 2 buồng 2 dải nhiệt độ Model: HYCD-282A Nhà sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc Tính năng kỹ thuật: Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007 Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004 Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện EC Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, huyết tương, sinh phẩm…; có thể lắp đặt dùng trong các viện nghiên cứu, các phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm… để bảo quản mẫu. Thiết kế 2 buồng tủ, điều khiển nhiệt độ độc lập: Buồng mát: dải nhiệt độ điều khiển 2oC tới 8oC Buồng âm: dải nhiệt độ điều khiển từ -20oC tới -40oC Cổng USB đê truy xuất dữ liệu Có thể lưu trữ dữ liệu tự động trong thời gian khoảng 1 tháng Hiển thị nhiệt độ độc lập cho 2 buồng Tính năng an toàn: Có 2 loại cảnh báo: bằng đèn nháy, bằng chuông Các loại cảnh báo:Báo nhiệt độ quá cao/quá thấp Điều khiển từ xa Lỗi nguồn Lỗi cảm biến Pin yếu Nhiệt độ phòng quá cao Thiết kế: Chân đế có bánh xe và điều chỉnh chiều cao Có cổng để kiểm tra nhiệt độ trong tủ Cổng cắm USB 2. Thông số kỹ thuật: Kiểu tủ: 2 buồng, đứng, ngăn mát có cửa kính quan sát bên trong Đáp ứng tiêu chuẩn khí hậu: Class 4 Kiểu làm lạnh: Buồng mát: làm lạnh dòng khí cưỡng bức Buồng âm: làm lạnh trực tiếp Tính năng rã đông: Buồng mát: tự động Buồng đông: thủ công Môi chất làm lạnh: không chứa CFC Độ ồn: ≤ 43 dB (A) Dải nhiệt độ điều khiển: Buồng mát: dải nhiệt độ điều khiển 2 oC tới 8 oC Buồng âm: dải nhiệt độ điều khiển từ -20 oC tới -40 oC Bộ điều khiển vi xử lý Hiển thị màn hình LED Dung tích tủ: Buồng mát: 185 lít Buồng âm: 97 lít Kích thước bên trong: rông x sâu x cao Buồng mát: 605 x 510 x 720 mm Buồng âm: 515 x 465 x 440 mm Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 736 x 660 x 1810 mm Trọng lượng tủ: 145kg Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz Công suất: 400W Cung cấp bao gồm: Tủ bảo quản 2 buồng 2 dải nhiệt độ Chân đế có bánh xe và điều chỉnh chiều cao. Buồng mát: kèm 3 giá + 01 ngăn kéo để mẫu. Buồng âm: 02 ngăn kéo. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. | 01 |  | 10% |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng.

- Ưu tiên cho đơn hàng đến trước.

- Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành:

- Thiết bị mới 100%.

- Máy chính được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Phương thức giao hàng.

- Kỹ thuật bàn giao, hướng dẫn miễn phí tại Nội Thành Tp. HCM hoặc Hà Nội

- Chuyển phát nhanh đến tỉnh;

- Hoặc theo thỏa thuận

*    Giá trên không bao gồm các khoản chi phí phát sinh như: giàn giáo, bốc xếp, xe cẩu.... đối với thiết bị lắp đặt trên lầu.

- Thanh toán:

- Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán (nếu là ngoại tệ).

- Thanh toán nếu hàng có sẵn:

- Thanh toán sau 100% trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;

- Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

- Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao/ nghiệm thu – thanh lý và xuất hóa đơn tài chính.

- Đơn vị thụ hưởng:

- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

- Số tài khoản VNĐ: 04001010079710

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: Võ Thị Kim Loan (Ms.) H/p: 0813 870 870 Tel: (024). 85 871871 ¦ (028). 66870870 Mail: loan.vo@technovn.net info@technocorp.vn | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |